CLOVER 4

Loupe Electronique

Manuel d'utilisation

Rev E

Index

Precaution	1

Démarrage rapide	3

Aperçu	3

Vue d'ensemble	6

Accessoires	9

Batterie et chargement	10

Support d'écriture	15

Utilisation	16

Bouton Allumage	16

Type de Bip	18

Agrandissement	19

Mode Couleur	20

Luminosité	24

Réglage Bi-Color	25

Eclairage	26

Gel	26

Connection TV	28

Memoire	30

Extinction automatique	31

Reset	31

Dépannage	32

L'appareil ne demarre pas	32

Ecran noir ou écran blanc	33

L'image de change pas	34

Taches ou imperfections sur l'écran	35

Specifications	35

# Precaution

Avant d'utiliser Clover 4 pour la première fois, vous devez charger sa batterie. Reportez-vous à la section Batterie et chargement pour plus de détails.

Toujours utiliser l'appareil dans un endroit ou la temperature se situe entre 10°C et 35°C.

Tenez l'appareil éloigné des zones humides, de la pluie et de toutes autres sources de liquides. N'immergez pas l'appareil.

N'essayez pas de réparer l'appareil. Toute tentative non autorisée annulera la garantie du produit. Contactez votre distributeur.

Utilisez l'adaptateur et la batterie fournies.

# Démarrage rapide

## Aperçu

Merci d'avoir acheté le CLOVER 4.

CLOVER 4 est une loupe vidéo portable avec un écran LCD large de 4,3 pouces, fournissant des images nettes et claires qui sont facilement visualisées dans différents niveaux de grossissement et modes de couleur.

L'appareil vous permet de le mettre sur ou à proximité de l'objet. Il prend en charge le zoom continu et les images peuvent être figées pour une visualisation ultérieure. Il dispose également d'un support d'écriture escamotable intégré. Cet appareil est idéal pour visualiser des étiquettes, des livres, des journaux, etc.

## Vue d'ensemble

| 1. Ecran LCD | 2. Zoom + |
| --- | --- |
| 3. Mode couleur (haut) | 4. Mode couleur (bas) |
| 5. Zoom - |  |

| 6. Camera | 7. Lumière |
| --- | --- |
| 8. Pied écriture | 9. Cache batterie |

| 10. LED | 11. Bouton marche |
| --- | --- |
| 12. Bip | 13. Gel |

| 14. USB Type-C | 15. TV |
| --- | --- |

## Accessoires

| Manuel | Adaptateur secteur | Chiffon | Housse |
| --- | --- | --- | --- |
| Batterie | Cable USB | Cable TV Cable |  |

## Batterie et chargement

Installation de la batterie

1. Retournez l'appareil face vers le bas

2. Poussez au niveau de la flèche pour faire glisser le couvercle

3. Inserez la batterie dans son emplacement

4. Replacez le couvercle

Charger la batterie

1. Connectez le cable USB à l'adaptateur secteur

2. Connectez le cable USB à l'appareil

3. Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant

Information de la LED

- En cours de chargement lorsque l'appareil est éteint, le voyant d'alimentation est vert, puis s'éteint automatiquement lorsqu'il est complètement chargé. Une charge complète prendra environ 5 heures et permettra à l'appareil de fonctionner en continu pendant environ 3 ~ 3,5 heures

- En cours de chargement lorsque l'appareil est allumé, le voyant d'alimentation sera vert

- Lorsque l'appareil est sous tension et que l'adaptateur secteur n'est pas connecté, le voyant d'alimentation sera vert lorsque le niveau de la batterie est élevé et sera rouge lorsque le niveau de la batterie est faible. Lorsque le voyant rouge commence à clignoter, vous devrez charger la batterie

- Vous pouvez également vérifier l'état de la batterie en appuyant sur le bouton d'alimentation. Veuillez vous référer aux instructions suivantes pour plus de détails

## Support d'écriture

Ouvrez le support comme le montre la figure suivante. Et vous pouvez écrire sous la caméra.

# Utilisation

## Bouton Allumage

- Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil

- Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil

- Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation  pour vérifier l'état actuel de la capacité de la batterie, le mode couleur, le mode gel et le bip

- Appuyez sur d'autres boutons tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pour créer des fonctions combo. Reportez-vous aux instructions suivantes pour plus de détails.

## Type de Bip

- Bip Appareil on/off

- Bip Bouton

- Bip Seuil

- Bip Batterie faible

Control du Bip ：

- Appuyer et maintenir le bouton pendant 3 seconde pour selectionner le bip on/off.

## Agrandissement

- Appuyez sur le boutonpour augmenter le grossissement, et maintenir le bouton pour un grossissement continu

- Appuyez sur le bouton  pour diminuer le grossissement, et maintenir le bouton  pour diminuer de manière continue

- Mode de grossissement normal : 3.5x ~ 16x

## Mode Couleur

Un mode couleur est une combinaison de couleurs prédéfinies. Le mode couleur convient aux images et aux cartes. Le mode Contraste amélioré est combiné avec différentes couleurs de premier plan et d'arrière-plan et peut aider les utilisateurs à lire du texte plus clairement.

- Appuyez sur le bouton Bas  du mode couleur pour faire défiler dans une direction la liste des combinaisons de couleurs

- Appuyez sur le bouton haut du mode couleur pour faire défiler dans l'autre direction la liste des combinaisons de couleurs

- Appuyez sur les boutonsetsimultanement pour basculer rapidement entre le mode couleur et le mode contrasté précedent

- Appuyez sur les boutonsetsimultanement pendant 5 secondes pour basculer entre le mode de combinaison de couleur simplifié et  le mode de combinaison complet(par défaut)

Liste de combinaison de couleur simplifiée (6 modes)：

| Couleur naturelle | Blanc sur Noir |
| --- | --- |
| Noir sur blanc | Jaune sur Noir |
| Blanc sur Bleu | Jaune sur Bleu |

Liste de combinaison complète (20 modes)

| Couleur naturelle | Blanc sur Noir |
| --- | --- |
| Noir sur blanc | Jaune sur Noir |
| Noir sur Jaune | Blanc sur Bleu |
| Bleu sur Blanc | Jaune sur Bleu |
| Bleu sur Jaune | Vert sur Noir |
| Noir sur Vert | Violet sur Noir |
| Noir sur Violet | Bleu sur Noir |
| Noir sur Bleu | Blanc sur Vert |
| Vert sur Blanc | Blanc sur Rouge |
| Rouge sur Blanc | Rouge sur Noir |

## Luminosité

La luminosité est réglable à la fois en mode couleur et en mode contraste amélioré. La valeur par défaut d'usine sera surlignée en vert.

- Combo: Bouton et bouton，augmente la luminosité

- Combo: Boutonet bouton ，diminue la luminosité

## Réglage Bi-Color

En ajustant avec précision la combinaison des couleurs d'avant plan et d'arrière-plan en mode Contraste amélioré, le réglage améliorera la lisibilité de certains documents. La valeur par défaut d'usine sera surlignée en vert.

- Combo: Boutonet bouton，pour plus de choix de fonds

- Combo: Boutonet bouton，pour plus de choix pour la couleur d'écriture

## Eclairage

- Combo: Bouton et bouton，pour allumer ou eteindre les LEDs

## Gel

Le gel d'une image sur l'écran LCD peut être utile pour une visualisation ultérieure. Le grossissement et le changement de couleur sont également autorisés pour une meilleure vue. Cependant, le réglage de la luminosité n'est pas actif lorsque l'image est gelée.

- Appuyez sur pour figer l'image

- Appuyez à nouveau sur pour la libérer

- Lorsque vous augmentez le grossissement de l'image gelée, vous pouvez utiliser les combinaisons suivantes pour naviguer

Power  & Color Mode , déplacement haut

Power  & Color Mode , déplacement bas

Power  & Zoom , déplacement gauche

Power  & Zoom , déplacement droite

## Connection TV

Connectez vous à la TV pour un écran plus grand.

- Quand vous connectez le cable à votre TV vous devez selectionner le mode de sortie(PAL or NTSC mode).

- Appuyez sur ou  pour choisir le mode PAL ou NTSC, puis appuyez sur  pour confirmer, alors l'image apparaitra sur votre TV.

- Après avoir débranché le cable de la TV , l'image  réapparaitra automatiquement sur l'écran de l'appareil

## Memoire

L'appareil mémorisera les derniers réglages tels que le mode de couleur, l'agrandissement et les bips, lorsqu'on l'eteind normalement. A l'allumage les réglages seront retrouvés.

## Extinction automatique

Si aucune opération et aucun mouvement pendant plus de 3 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.

## Reset

- Maintenir les boutons et  simultanement pendant 3 secondes pour revenir à la configuration d'usine. Extinction automatique quand le reset est terminé .

# Dépannage

## L'appareil ne demarre pas

- Brancher le cordon d'alimentation

- Charger la batterie

- Reinstaller la batterie

## Ecran noir ou écran blanc

- Si l'appareil est posé sur une surface plane, l'écran peut apparaitre noir ou blanc. Soulevez l'appareil pour vous assurer qu'un changement se produit

- Réglez le grossissement

- Ajustez les modes de couleur

- Quand l'appareil est branché à une télé, l'écran est noir

- Redémarrez l'appareil

- Reinstallez la batterie

## L'image de change pas

- Si l'appareil entre en mode gel, l'image ne changera plus

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier l'état de charge de l'appareil

- Redémarrez l'appareil

- Reinstallez la batterie

## Taches ou imperfections sur l'écran

- Ajustez la luminosité

- Nettoyez l'écran et la caméra

Merci de contacter votre distributeur si le problème persiste.

# Specifications

- Ecran：4.3" widescreen LCD

- Taille：<=152*80*22mm

- Poids：<180 grams (Battery included)

- Color Mode：6 modes simplifiés; 20 modes integrés

- Grossissement：Approximativement 3.5x ~ 16x

- Batterie：Rechargeable & detachable Li batterie

Environ 3~3.5 heures d'autonomie

Charges en 5 heures environ

- Adaptateur secteur：USB port; input 110-240V;

output 5V/1A