Manuel de l'Utilisateur

Contenu de la boîte du produit

Voici la liste des objets, à l’intérieur de la boîte du Téléphone adapté à touches S-Tel.

- Téléphone adapté à touches S-Tel.

- Le câble USB et l’adaptateur secteur 220V.

- Les écouteurs micro USB

- Guide d'utilisation rapide.

Description du produit

Le S-Tél est un téléphone avec un clavier physique, accessible pour les personnes déficientes visuelles.

Le téléphone à clapet S-Tel est un Galaxy Folder G1600(2016) débloqué. Il fonctionne sous Android 6.0.1, avec un programme principal S-Tel développé par CECIAA.

L’affichage simplifié de l’interface (en colonne) est géré par le logiciel principal S-Tel.

Très facile à utiliser, S-Tel décroche un appel entrant simplement en ouvrant le clapet, et il raccroche en fermant le clapet pour terminer la communication téléphonique.

S-Tel est doté d’une reconnaissance vocale embarquée (la connexion à internet n’est pas obligatoire), avec laquelle l’utilisateur peut effectuer des tâches, avec une simple commande vocale.

Description du clavier.

Pour cette description, le téléphone est posé devant vous, le clapet ouvert.

Les touches seront décrites de gauche à droite et de haut en bas.

Sur la première ligne :

On trouve donc de gauche à droite, la touche “Applications actives”

Le joystick de navigation qui peut être utilisé vers la gauche, la droite, le haut et le bas. L’appui au centre du joystick de navigation permet de valider une action.

La touche retour, vous permet de supprimer le contenu d’une zone de saisie (un caractère à la fois) ou de fermer une fenêtre si aucune zone de saisie n’est choisie.

Sur la deuxième ligne :

A gauche on trouve, la touche « Menu principal » qui vous permet de retourner à la page d’accueil.

A droite, touche commande vocale.

Troisième ligne :

A gauche on trouve, la touche d’appel qui vous permet d’appeler, après avoir composé un numéro de téléphone valable. Cette touche permet également de décrocher lorsque vous recevez un appel (si le clapé est déjà ouvert).

La touche suppression, permet l’effacement d’un caractère dans une zone de saisie.

A droite, la touche marche/arrêt. Un appui long sur cette touche permet d’allumer ou d’éteindre votre téléphone. Un message d’avertissement est émis pour l’extinction. Un appui court sur cette touche permet de raccrocher un appel ou d’annuler une action.

Vous trouverez sous l’ensemble de ces touches un pavé numérique classique avec un picot situé sur la touche 5.

Description de la tranche gauche

Sur la partie supérieure de la tranche gauche, on distingue deux boutons pour le réglage du volume. Le bouton du haut permet d’augmenter le volume.

Le bouton du bas permet de diminuer le volume.

Description de l’appareil

Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par le fournisseur de services de téléphonie mobile.

Vous pouvez insérer deux cartes SIM ou USIM afin que vous puissiez avoir deux numéros de téléphone ou fournisseurs de services pour un seul appareil. Dans certaines régions, les vitesses de transfert de données peuvent être plus lentes si deux cartes SIM sont insérées dans l’appareil que lorsqu’une carte SIM est insérée.

•     N’utilisez qu’une carte nano-SIM.

  - Retirez le couvercle arrière et la batterie.

  - Insérez la carte SIM ou USIM avec les contacts dorés orientés vers le bas.Insérez la carte SIM ou USIM principale dans la

Fente de carte SIM 1

N’insérez pas de carte mémoire dans la fente de la carte SIM.

Remplacer la batterie et le couvercle arrière. Assurez-vous que le couvercle arrière est bien fermé.

Activation des cartes SIM ou USIM

Lancez l’application Paramètres et appuyez sur Connexions → gestionnaire de carte SIM. Alternativement, appuyez et maintenez la clé de commutation de carte SIM. Sélectionnez une carte SIM ou USIM et appuyez sur le commutateur pour l’activer.

Installation d’une carte mémoire (Micro-SD)

La capacité de votre carte mémoire peut varier d’un modèle à l’autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil en fonction du fabricant et du type de carte mémoire.

• Faites preuve de prudence pour insérer la carte mémoire sur le côté droit vers le haut.

•     L’appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT et exFAT pour les cartes mémoire. Lors de l’insertion d’une carte formatée dans un système de fichiers différent, l’appareil demandera de reformater la carte ou ne reconnaîtra pas la carte.

• Lors de l’insertion d’une carte mémoire dans l’appareil, l’annuaire des fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier → carte SD de Gestionnaire des fichiers.

    - Retirer le couvercle arrière.

    - Insérez une carte mémoire avec les contacts dorés orientés vers le bas.

    - Remplacer le couvercle arrière. Assurez-vous que le couvercle arrière est bien fermé.

Suppression de la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, démonter d’abord pour l’enlever en toute sécurité.

Lancez l’application Paramètres et appuyez sur la maintenance de → stockage → paramètres de stockage → la carte SD → UNMOUNT.

      - Retirer le couvercle arrière.

      - Sortez la carte mémoire.

      - Remplacer le couvercle arrière.

Ne supprimez pas le stockage externe, comme une carte mémoire, pendant que l’appareil transfère ou accède aux informations, ou juste après le transfert de données. Cela peut entraîner la corruption ou la perte de données ou endommager le stockage ou l’appareil externe.

Formatage de la carte mémoire

Une carte mémoire formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l’appareil. Formater la carte mémoire sur l’appareil.

Lancez l’application Paramètres et appuyez sur la maintenance de → stockage  → paramètres de stockage → format → SD.

Avant de formater la carte mémoire, n’oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans la carte mémoire.

Fixation d’une sangle de main

Retirer le couvercle arrière.

Faites glisser une sangle de main à travers la fente et accrochez-la sur la petite projection. Remplacer le couvercle arrière.

Allumer et éteindre l’appareil

Appuyez et maintenez la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l’appareil.

Lorsque vous allumez votre appareil le lecteur d’écran démarre automatiquement

Pour éteindre l’appareil, appuyez et maintenez la touche Marche/Arrêt, puis appuyez sur le bouton de validation.

Charger S-Tel

Chargez la batterie avant de l’utiliser pour la première fois ou lorsqu’elle n’a pas été utilisée pendant de longues périodes.

N’utilisez que des chargeurs, des batteries et des câbles livrés. Les chargeurs ou câbles non approuvés peuvent endommager l’appareil.

• Le mauvais raccordement du chargeur peut causer de graves dommages à l’appareil. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation n’est pas couvert par la garantie.

• N’enlevez pas la batterie avant de retirer le chargeur. Cela peut endommager l’appareil.

• Assurez-vous que le couvercle arrière est fermé hermétiquement pour empêcher l’eau et la poussière d’entrer dans l’appareil.

Pour économiser de l’énergie, débranchez le chargeur lorsqu’il n’est pas utilisé. Le chargeur n’a pas de commutateur d’alimentation, vous devez donc débrancher le chargeur de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé pour éviter de gaspiller de l’énergie. Le chargeur doit rester près de la prise électrique et facilement accessible lors de la charge.

1. Connectez le câble USB à l’adaptateur de puissance USB.

2. Branchez le câble USB dans la prise polyvalente de l’appareil.

3. Branchez l’adaptateur de puissance USB dans une prise électrique.

4. Après avoir complètement chargé, déconnecter le chargeur de l’appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

Réduire la consommation de la batterie

Votre appareil offre diverses options qui vous aident à économiser l’alimentation de la batterie.

• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, fermez l’appareil.

• Fermez les applications inutiles.

• Désactivez la fonction Bluetooth lorsqu’elle n’est pas en service.

• Désactivez la fonction Wi-Fi lorsqu’elle n’est pas en service.

•Diminuez le temps de rétroéclairage.

•Diminuez la luminosité de l’écran.

Les bandes de fréquences prises en charge

Les bandes de fréquences prises en charge par la montre sont les suivantes :

2G, 3G, 4G

GMS :

B2/B3/B5/B8 WCDMA : B1/B2/B5 LTE-FDD : B1/B2/B3/B5/B7/B12/

B20 LTE-TDD : B38/B39/B40/B41 (100MHz)

Premier démarrage

Après avoir introduit la carte SIM, fermez le couvercle.

Appuyez sur la touche marche / arrêt pendant 5 secondes (compter jusque à 8), le téléphone affichera alors l'écran de démarrage.

La première fois, le démarrage prendra un peu plus de temps.

C'est en raison de la préparation des applications. Soyez patient et n'essayez pas de l'éteindre.

Patientez jusque à entendre la voix de la synthèse vocale vous demander “entrez code SIM”

Saisissez le code SIM en utilisant le clavier.

Après le démarrage vous êtes positionné dans le menu principal.

Pour le premier démarrage nous vous conseillons de consulter le menu « aide » dans le menu programme.

Les fonctions de la touche de démarrage

- Un appuie long, pour allumer.

- Appuyez brièvement pour revenir à la page d'accueil lorsque vous êtes dans le menu secondaire.

- Appuyez et maintenez pendant 3 secondes, pour entrer dans l'interface d'arrêt/ redémarrage.

Touche commande vocale.

A l’aide du bouton reconnaissance vocale :

  - Une annonce vocale et un signal sonore indiquent le début de l’écoute, et un signal plus grave indique la fin de cette procédure. L’utilisateur peut ignorer ce signal pour utiliser les touches.

  - Dans les sous-menus et dans des applications secondaires (Skype, WhatsApp, etc..) un simple appui de ce bouton permet de retourner à la page précédente ou de sortir de l’application et revenir au menu principal.

Description des accessoires

Le câble USB permet de connecter le téléphone à une prise électrique via une tête de prise électrique, ou à un ordinateur via un port USB pour charger.

Ce même câble vous permet de transférer des données, de votre S’Tel, vers l’ordinateur et inversement.

Gestes tactiles à connaître

S-Tel est équipé d’un écran tactile, et tous les gestes tactiles du lecteur d’écran « TalkBack » et le système Android sont fonctionnels.

Voici quelques gestes importants à connaître.

- Balayage horizontal de droite à gauche avec un doigt, permet de descendre dans une liste.

- Balayage horizontal de gauche à droite avec un doigt, permet de remonter dans une liste.

- Un double tap sur l’écran, permet de valider votre choix.

Commandes vocales

Un des points fort de la montre-téléphone adaptée S-Tel, est la reconnaissance vocale embarquée. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’effectuer des tâches avec la commande vocale, même si le réseau internet n’est pas disponible.

Le bouton dédié à l’enclenchement de la reconnaissance vocale facilite l’utilisation du téléphone. En appuyant sur le bouton, un signal sonore active la reconnaissance vocale pendant 2 secondes, ce temps suffit pour que l’utilisateur commence sa dictée.

Les Mots Clés

“Appeler” ou “appelle” :

Suivi d’un numéro de téléphone ou le nom d’un contact déjà enregistré, enclenche la numérotation. Le numéro d’appel est annoncé par la synthèse vocale.

“Envoyer un message à”, ou “envoie un message”, ou “envoie un SMS “ou “envoie un SMS à”

Suivi d’un numéro de téléphone ou le nom d’un contact déjà enregistré, enclenche la procédure de création d’un SMS.

Dans le cas d’un envoi vers un numéro de téléphone, la S-Tel vous demande de formuler votre message après le bip sonore. Vous pouvez formuler votre message (la plus audible et distincte possible), phrase par phrase, ou d’une traite. À la fin de chacun de vos pauses, S-Tel vous répète le message, et demande si vous voulez l’envoyer.

Vous avez trois choix possibles :

- “Non”, il annule la procédure, vous avez le message

“D’accord, on oublie ça” pour valider l’annulation.

- “Oui”, il envoie le contenu de votre message au numéro, ou au nom du contact choisi. Un message vocal confirme l’envoi.

- “Ajouter”, permet d’ajouter des phrases au texte initial, cette boucle n’est pas limitée. Vous finalisez à la fin de votre SMS par un des deux cas précédents.

Après chaque question vous devez attendre le bip sonore avant de répondre, qui indiquera le début de la reconnaissance. Vous disposez de deux secondes pour formuler votre réponse.

Si vous raté le signal, vous devrez renouveler l’opération.

“Nouveau Contact” ou “Enregistrer contact”

Vous devez annoncer un numéro de téléphone juste après avoir prononcé le mot « clé ». Ensuite, S-Tel vous demande d’attribuer un nom à votre contact. Attendez le bip sonore avant de prononcer le nom du contact distinctement.

La vérification de l’existence d’un contact s’effectue par le nom, ce qui vous permet d’enregistrer plusieurs numéros pour la même personne avec un nom différent, comme “Bernard” et “Bernard portable”.

Finalement un message confirme la création du contact ou vous annonce que “le contact existe déjà”.

“Supprimer Contact”

Suivi d’un nom de contact existant à supprimer. Un message de confirmation valide la suppression, ou indique que le contact n’est pas reconnu.

“Liste des Contacts” ou “Contact” :

Affiche la liste des contacts. Si vous n’avez pas de contact enregistré, un message vous avertit et vous positionne sur le bouton “Nouveau Contact”.

Lire les messages” ou “Lire les SMS”

Affiche la liste des messages reçus.

“Historique”

Affiche l’historique des appels. Vous pouvez naviguer entre les fenêtres, des appels entrants, sortants, et des appels en absences avec les flèches de directions gauche ou droite.

"heure" ou "l'heure"

S-Tel est capable de reconnaitre les mots “heure” ou “l’heure” dans vos phrases pour annoncer l’heure exacte. Ce procédé rend la commande vocale plus conviviale car vous pouvez lui demander “quelle heure est-il ?” ou ”peux-tu me donner l’heure ?”.

"date"

S-Tel est aussi capable de reconnaitre les mots “date” et ‘’la date’’ dans vos phrases pour annoncer la date exacte. Comme cité précédemment pour l’exemple de l’heure, vous pourrez lui demander “quelle est la date d’aujourd’hui ?” ou ”peux-tu me donner la date ?”.

“Activer le BLUETOOTH” ou “désactiver le BLUETOOTH”

Cette commande vous permet d’activer ou de désactiver le périphérique Bluetooth pour économiser la batterie. Un message vocal de confirmation est émis par S-Tel.

Pour appairer les appareils Bluetooth avec votre téléphone, vous devez vous rendre à la fenêtre de propriété BLUETOOTH, à partir du “Menu principal”, ensuite “Paramètres”, et “Se connecter”, et enfin flèche bas jusqu’au menu BLUETOOTH, puis validez.

“Activer le WIFI” ou “désactiver le WIFI”

Cette commande vous permet également d’activer ou de désactiver le périphérique WIFI, un message vocal de confirmation est émis par S-Tel.

Pour vous connecter à un réseau sans fil avec votre téléphone, vous devez vous rendre à la fenêtre du propriété WIFI, à partir du “menu Principal”, ensuite “Paramètres”, ensuite “Se Connecter”, et enfin flèche bas jusqu’au menu WIFI, ensuite validez.

“Enregistrer Note”

Suivi du nom que vous souhaitez donner. Cette commande vous permet d’enregistrer des notes audios. L’enregistrement commence 2 secondes après la commande. Pour arrêter l’enregistrement il vous suffit de faire un balayage droit sur l’écran, afin qu’il se positionne sur le bouton « arrêter ».

Ensuite votre note est affichée dans la liste des notes. Vous pouvez naviguer avec les gestes de balayage, et écouter les notes avec un double tap.

“Écouter Note”

Suivi du nom du note que vous voulez écouter. Cette commande vous permet d’écouter vos notes rapidement depuis le menu principal.

“Supprimer Note”

Cette commande vous permet de supprimer des notes indésirables dans la liste des notes. Il vous suffit de naviguer jusqu’au note voulu et faire un double tap.

“Liste Note”

Cette commande vous permet d’écouter des notes dans la liste affichée. Il vous suffit de naviguer jusqu’au note voulu et faire une double tape.

“info WIFI”

Cette commande vous permet d’avoir des informations sur l’état de la connexion WIFI, le nom du réseau connecté, et la puissance du signal.

“Mail ou Outlook”

Cette commande lance le programme « Outlook » pour la messagerie.

“Caméra”

Cette commande lance le programme « Caméra »

“Lecteur média ou musique”

Cette commande lance le programme « Lecteur Média »

“Audio”

Cette commande vous donne le profile vocal actuel, « Vibreur », « Silencieux », ou « Normal ».

“Scanner”

Cette commande lance le programme « LookOut », qui est un logiciel de reconnaissance de caractère. Appuyez sur la touche OK si vous avez un message d’erreur au démarrage de l’application, ensuite pointez le téléphone vers le texte que vous souhaitez déchiffrer, quelques secondes sont nécessaires pour que la lecture commence.

“Aide”

Affiche la fenêtre du menu aide.

“Horloge”

Cette commande lance le programme « Horloge », pour régler le réveil.

“Batterie”

Cette commande annonce la charge actuelle de la batterie.

“Radio”

Cette commande lance le programme « Radio FM », la connexion de l’écouteur est nécessaire pour capter les stations Radios FM

“Radio par internet”

Cette commande lance le programme « Simple Radio », une connexion internet est cependant requise.

“Volume à 40%”

Cette commande vous permet de modifier le volume du téléphone en ajoutant simplement un pourcentage en chiffre après le mot clé « Volume à ».

“Chrono ou Minuteur ”

Cette commande vous permet d’enclencher le chronomètre, vous devez donner une valeur en seconde ou en minute après le mot clé, par exemple : « régler le chrono sur 30 secondes » ou « minuteur sur 2 minutes »

“YouTube ”

Cette commande lance le module YouTube développé spécifiquement pour S-Tel, à l’aide du bouton de la reconnaissance vocale vous pouvez demander vocalement le titre de la vidéo que vous souhaitez écouter et regarder, pour quitter le module, utilisez la touche « raccrocher ».

“Facebook ”

Cette commande lance le module Facebook, dans certain cas le paramétrage des applications de ce type sont accessibles que par l’écran tactile d’S-Tel.

Démarrer les programmes vocalement

Vous avez la possibilité de démarrer les logiciels suivants simplement en prononçant leurs noms après avoir activé le bouton de la reconnaissance vocale.

L’utilisation des logiciels “Be My Eyes”, “Skype”, et “WhatsApp” nécessite la création d’un compte gratuit chez leurs éditeurs. Le logiciel ‘’VoxiWeb’’ exige un abonnement payant, non fournit avec le téléphone, et la présence de ce logiciel.

La navigation vocalisée à l’intérieur de ces logiciels est assurée par le lecteur d’écran. Une connaissance avancée des fonctionnalités de ce dernier (abordé dans ce manuel) est nécessaire pour le paramétrage de ces logiciels. Nous conseillons aux personnes non-aguerries de demander de l’aide à une personne de confiance.

Comment utiliser Le téléphone S-Tel ?

Recevoir un appel

Dès la réception d’un appel S-Tel, annonce le nom de la personne appelante, si le numéro se trouve enregistré dans votre carnet d’adresse. Sinon il annonce le numéro de téléphone.

Pour décrocher il vous suffit d’ouvrir le clapé du téléphone.

Appeler un numéro ou un contact

Vous avez deux manières pour appeler

- Vocalement : en utilisant la commande vocale, “appel” ou “appeler”, suivi d’un numéro de téléphone, ou le nom d’un contact déjà enregistré. Vous avez un message de confirmation du début d’appel. En cas d’erreur, un message vocal, vous avertit du type d’erreur. Cela peut être "Contact inconnue” ou “réseaux non disponible”.

- Composez le numéro de téléphone sur le clavier physique, en cas d’erreur, vous pouvez supprimer le numéro avec la touche retour. Vous pouvez écouter le numéro saisi avec la touche de direction droite ou gauche à tout moment. Ensuite appuyez sur la touche d’appel pour débuter la communication.

- Par les menus : Dans le « Menu principal », le premier item est, ‘’Appeler’’. Ce dernier vous donne accès à un sous menu avec deux possibilités :

- Contact : cela vous permettra d’appeler un contact déjà enregistrer, en ouvrant la liste de vos contacts. Ensuite vous choisirez le contact voulu en navigant vers le haut, ou vers le bas. En validant le contact, l’appel est lancé.

- Historique : pour rappeler un numéro ou un contact présent dans l'historique des appels reçus. La liste est constituée de trois partie, “appels sortants”, “appels entrants” et “appels en absence”. Vous pouvez naviguer entre ces parties avec les flèches gauche et droite de la Joy stique centrale. Si aucun appel ne figure dans la liste, un message vous l’averti. Vous pouvez valider l’appel voulu, pour rappeler la personne.

Envoyer SMS à un numéro ou un contact

Vous avez deux manières pour envoyer un SMS.

- Vocalement : en utilisant la commande vocale, “envoyer un SMS à” ou “envoyer un message à”, suivi d’un numéro de téléphone, ou le nom d’un contact déjà enregistré. La phrase « Vous avez un message » vous indiquent la suite des opérations sous la forme d’un dialogue entre vous et S-Tel.  Après chaque question de la part S-Tel, vous devez patienter jusqu'à entendre la petite musique, pour le commencement de l'écoute. Au début de l’appel, en cas d’erreur, un message vocal vous avertit le type d’erreur : "Contact inconnue” ou “réseaux non disponible”. Si le numéro ou le contact est récupéré par S-Tel, un message vous demande, “OK, que voulez-vous écrire ?”. Après le retentissement de la petite musique, dictez votre message. Parler naturellement et de manière distincte, en gardant de préférence le bas du téléphone à cinq centimètres de votre bouche.

S-Tel vous répète le message et demande la confirmation pour l’envoie. Trois possibilités s’offrent à vous :

- Non : l’opération est avortée, vous avez le message

“OK, on oublie ça”.

- Oui : Le message est envoyé, vous avez un message de confirmation.

- Ajouter : vous permet d’ajouter la suite de votre message. Patientez jusqu’à ce que le message vous demande de continuer. Continuez après la petite musique.

S-Tel vous répète le message en entier et vous demande s’il doit l’envoyer ou non. Ces opérations peuvent être répétées indéfiniment, jusque à l’obtention d’un message complet.

- Par les Menus : Dans le « Menu principal », le deuxième item est ‘’SMS’’, il vous donne accès à un sous menu avec trois possibilités :

- Contact : vous permet de choisir un contact déjà enregistré, en ouvrant la liste de vos contacts. Ensuite vous choisissez le contact voulu en navigant vers le haut, ou vers le bas. En validant le contact, la fenêtre de « nouveau SMS » s’ouvre en apportant le numéro du contact choisi dans le champ destinataire.

Vous pouvez apporter une modification avec le clavier ou vocalement avec le geste de retour (décrit dans la rubrique “ Gestes tactiles à connaître”). Une petite musique annonce le début de la reconnaissance vocale. Attention le numéro de téléphone ou le contact reconnue vocalement, remplace le texte existant dans le champ de numéro de téléphone. Ensuite naviguez vers le bas dans la zone destinée au corps du message. Là aussi vous avez la possibilité d’utiliser le clavier pour saisir. Vous pouvez aussi utiliser la fonction « dictée vocale ». Dans cette zone, la reprise de la dictée vocale, ajoute le texte reconnu, à la suite du texte existant. Le bouton d’envoie se situe en bas de la fenêtre, après validation le message sera envoyé. Le bouton physique vous permet de quitter la fenêtre sans envoyer le message.

- Saisir : ouvre la fenêtre de nouveau message, en vous positionnant dans le champ de destinataire. Le reste des opérations pour compléter le message est identique comme expliqué ci-dessus.

- Historique : vous permet de renvoyer un message à un numéro ou un contact dans l'historique des messages reçus. La liste est constituée de trois partie, “messages sortants”, “message Entrants” et “message non Lu”. Vous pouvez naviguer entre ces parties utiliser le geste de retour. Si aucun message ne figure dans la liste, un message vous l’avertie. Vous pouvez valider le message, pour ouvrir la fenêtre des nouveaux messages. Vous pouvez ensuite procéder comme dans les cas précédents.

Pour quitter, utilisez le bouton physique.

Créer ou supprimer un contact

Vous avez deux manières pour crée un contact :

- Vocalement : appuyez sur le bouton physique ou le geste de retour (si l’écran est actif), et après la petite musique, prononcez la commande vocale « nouveau contact » ou « enregistrer contact », suivie par le numéro de téléphone du contact que, vous voulez créer. Un message vous demande d’affecter un nom à ce contact. Après la petite musique de la reconnaissance vocale, prononcez le nom que vous voulez attribuer. Le classement des contacts se fait par le nom du contact. De cette manière vous pouvez créer des contacts comme « Jean Travail » et « Jean portable ». S-Tel saura les différencier lors de votre commande vocale pour appeler sur portable ou sur le lieu de travail.

2.  Par les Menus : Dans le « Menu principal », le troisième item est « Contact », il vous donne accès à la fenêtre de gestion pour les contacts. La fenêtre est constituée de la liste de vos contact (s’il y a), et aussi le bouton intitulé « Nouveau Contact ».

En validant un des contacts dans la liste, une alerte est émise avec trois choix :

- Appeler : pour composer directement le numéro du contact choisi.

- Envoyer un SMS : qui ouvrira la fenêtre du nouveau SMS, avec la récupération du numéro de téléphone du contact choisi. Ensuite vous pouvez envoyer un message comme décrit dans la rubrique, « envoyer un SMS ».

- Supprimer le Contact : afin de supprimer ou corriger le contact.

Accessibilité

S-Tel est équipé d’un système Android et bénéficie d’un lecteur d’écran.

Il est activé dès le démarrage du téléphone. En cas de besoin vous pouvez le désactiver, à partir du menu « Accessibilité ».

Se Connecter en WIFI

A partir du menu principal, choisissez « Paramètres ». Ensuite naviguez vers le bas jusque à entendre, « WLAN », validez, ensuite validez sur « WIFI ». Naviguez vers l’interrupteur d’activation WIFI (du menu principal vous pouvez l’activer vocalement avec la commande « activer le WIFI »). Ensuite vous pouvez parcourir les réseaux détectés, avec les flèches haut et base. EN valident sur le réseau voulu, la clé de sécurité du réseau est demandée, une double tape active le clavier virtuel pour saisir la clé WIFI.

Menu Principal

L’optimisation des « Menus » a été réalisé pour que l’utilisateur puisse effectuer les actions voulues avec un minimum de manipulations.

Pour éviter les confusions, tous les menus de l’interface « utilisateur » sont constitués d’une seule colonne. Vous pouvez y naviguer avec les gestes de navigations “Haut” et “Base” et valider avec une double tape.

Menu Paramètres

Il vous permet de contrôler différents paramètres comme le son, l'écran, le menu principal, le style, la connectivité, les gestes, le mode basse consommation, la partie langue et saisie, la date et l’heure, la réinitialisation d'usine, la désinstallation des applications et plus encore.